Ошибки при подключении к Интернету

| Номер ошибки | Описание | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| 691 | Доступ запрещен, поскольку такие имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене | Причины возникновения ошибки: Неверно набран логин или пароль Недостаточен баланс лицевого счета Данный ПК подключен к другому провайдеру Способы решения: Проверьте реквизиты доступа в сеть (логин, пароль). Проверить и пополнить свой лицевой счет Возможно доступ с данными реквизитами временно блокирован из-за частых попыток подключения с неверно введенным паролем. Необходимо подождать 15-30 минут и повторить попытку подключения снова. |
| 651, 678 (ХР), 815 | Удаленный компьютер не ответил вовремя | В диспетчере устройств включите сетевой адаптер. Проверьте подключение кабеля локальной сети и контакт в разъемах. При неправильной работе сетевой карты может потребоваться переустановка драйвера или замена устройства. Проверьте настройки антивирусной программы и сетевого экрана/firewall (при наличии). |
| 676, 680 | Линия занята | 1. Выключите и заново включите подключение по локальной сети. Повторите попытку подключения. 2. Перезагрузите компьютер и повторите попытку подключения. 3. Ошибка возникает если материнская плата nVidia (адаптер) – удалить и заново установить сетевой драйвер. |
| с 700 по 800, кроме 769 | Ошибки связаны с настройкой параметров безопасности и настройками протокола TCP/IP | Пересоздать соединение для выхода в Интернет. Включить |
| 718 | Время ожидания ответа удаленного компьютера истекло | PPP-диалог начался, однако был завершен из-за отсутствия ответа удаленного компьютера в течение определенного времени. Это могло быть вызвано низким качеством линии, либо проблемами на сервере. Данная ошибка, как правило, устраняется отсутствием попыток подключения в течении 10 минут и последующей перезагрузкой компьютера. |
| 720 | Нет настроенных протоколов управления PPP (No PPP Control Protocols Configured) | 1. Поставить галочку в строчке "Протокол Интернета TCP/IP" в свойствах "Подключения по локальной сети"; 2. Запустить проверку целостности и восстановление системных файлов. Для этого в меню Пуск нажать "Выполнить.." и там набрать sfc /scannow 3. Требуется переустановка драйвера на сетевую карту, если не поможет, то переустановить операционную |
| 734 | Протокол управления связью PPP был прерван | В папке Сетевые подключения щелкните используемое подключении правой кнопкой мыши. Выберите команду Свойства и откройте вкладку Безопасность. В списке При проверке используется выберите Небезопасный пароль. |
| 735 | Запрошенный адрес был, отвергнут сервером | Зайти в свойства подключения к интернету, перейти на вкладку “Сеть”, зайти в свойства “Протокола интернета TCP/IP” или “Протокола интернета TCP/IP v.4” и поставить точку в позицию: “Получить IP-адрес автоматически”. Применить изменения и попробовать выйти в Интернет еще раз. |
| 741, 742, 743, 789 | Удаленный компьютер не Эта ошибка возникает только у тех клиентов, кто все еще поддерживает требуемый продолжает работать через старый протокол PPtP. Самое тип шифрования данных правильное решение – перенастроить на протокол PPPoE. Тем не менее, ошибку можно убрать, если на вкладке Безопасность в Свойствах VPN-соединения убрать галочку "Требуется шифрование данных". |  |
| 769 | Указанное назначение не достижимо | 1. Скорее всего, отключена сетевая карта или подключение по локальной сети. Откройте диспетчер устройств и включите сетевую карту или в сетевых подключениях включите подключение по локальной сети. Возможно, вы пытаетесь подключаться через l2tp\pptp соединение, проверьте тип соединения. Инструкция по включению сетевой карты: Зайти в "Панель управления" в Windows XP зайдите в "Пуск" - "Панель управления", в Windows 2000 "Пуск" - "Настройки" - "Панель управления". В появившемся окне выберите "Сетевые подключения" (классический вид "Панели Управления"). В папке "Сетевые подключения" найдите "Подключение по локальной сети", нажмите на ярлычке подключения правой кнопкой мышки и выберите пункт "Включить", после чего запустите подключение повторно. Если в папке "Сетевые подключения" отсутствует ярлык "Подключение по локальной сети" проверьте, установлены драйвера на сетевую карту, установлена ли сетевая карта у вас в системе. Сделать это можно так: Зайти в "Панель управления" в Windows XP зайдите в "Пуск" - "Панель управления", в Windows 2000 "Пуск" - "Настройки" - "Панель управления". В появившемся окне выберите "Система". Далее перейдите на закладку "Оборудованием" и нажмите на кнопку "Диспетчер устройств". В появившемся списке найдите "Сетевые карты", если таковых нет, то вам придётся загрузить драйвера сетевой карты на ваш компьютер самостоятельно. Если в списке присутствует пункт "Сетевые карты", то проверьте чтоб хотя бы одна сетевая карта (иногда их две!) была "Задействована" |
| 815 | Невозможно установить высокоскоростное подключение, так как удаленный сервер не отвечает | см. Ошибки 678 и 769 |